Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Сулейман-Стальский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0303300033412000009 от 17.12.2012 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий администрации сельских поселений Сулейман-Стальского района Республики Дагестан.

Генеральный план

Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский»

Том 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Сулейман-Стальский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0303300033412000009 от 17.12.2012 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий администрации сельских поселений Сулейман-Стальского района Республики Дагестан.

Генеральный план

Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский»

Том 1

Положения о территориальном планировании

Генеральный директор							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП-1,

руководитель работы							Е.Г. Кузьмина

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.			Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-эколог 1 категории,

специалист по компьютерным технологиям			Пономарев С.В.

Инженер по ВИК и энергоснабжению				Рукавишников Н.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Архитектор								Беликова И.В.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Инженер								Кондрашов А.С.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан» |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан» |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Карта генерального плана поселения в границах муниципального образования (Проектный план), М 1:25 000 |
|  |  | 1.2 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Проектный план), М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Опорный план), М 1:5 000 |
|  |  | 2.2 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Карта функциональных зон. Зоны с особыми условиями использования территории), М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.3 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера), М 1:5 000 |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											6

1. Особенности существующего положения, проблемы и возможные           направления развития поселения							8

1.1. Социально-экономическая ситуация					8

1.2. Возможные направления развития					9

2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»			11

2.1. Проектная планировочная структура поселения			11

2.2. Проектное  функциональное зонирование  территории                  поселения										13

2.3. Предложения по изменению границ населенных пунктов		16

3. Мероприятия по развитию транспортной и инженерной                          инфраструктуры										16

3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры		16

3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры		18

4. Мероприятия по охране окружающей среды		 			21

5. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия		25

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения											26

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» на основании муниципального контракта №0303300033412000009 от 17.12.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Ашагастальского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основные направления градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положения о территориальном планировании  Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский», Материалы по обоснованию Генерального плана Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский», с картами, перечень которых определен Техническим заданием, а также составом документации по проекту, утвержденным Главой Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» Магомедхановым Ш.Г. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий и технологического обеспечения работ».

Сроки реализации Генерального плана предусмотрены на перспективу до 2025 г.

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Республики Дагестан, Сулейман-Стальского муниципального района;

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Республики Дагестан, муниципального образования «Сулейман-Стальский район», сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории населённых пунктов сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» и учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Ашагастальский».

Авторский коллектив приносит благодарность за всестороннюю помощь и поддержку при разработке проекта: Главе муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Абдулмуталибову Н.Ш., Главе администрации муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Магомедханову Ш.Г., Первому заместителю Главы муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Оруджеву Л.А., главному архитектору муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Гусейнову Г. А., начальнику отдела управления экономики Тагирову А.М., Главе администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Абдурахманову Н.А. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Ашагастальское сельское поселение расположено в центральной части Сулейман-Стальского района Республики Дагестан и граничит на севере с муниципальными образованиями «село «Орта-Стал» и «сельсовет «Грейхановский», востоке поселение имеет внешнюю границу с Магарамкентским районом, юге «село Новый Испик» , западе «Сельсовет Касумкентский» и северо-западе «село «Юхари-Стал».

Муниципальное образование «сельсовет «Ашагастальский» находится в 5 км от центра муниципального района.

Административный центр сельского поселения село Ашага-Стал.

Транспортно-географическое положение поселения благоприятно для экономического развития и жизнедеятельности населения муниципального образования.

Численность населения сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» по состоянию на 01.01.2012 г.  составила 5825 человек (в 2002 году его численность составляла 5359, а в 2010 году 5827 человек).

Демографическая ситуация, сложившаяся в поселении достаточно благоприятная, характеризуется высоким уровнем рождаемости почти в 3 раза превышающим смертность, и обеспечивающим расширенное воспроизводство населения, за исключением 2011 года небольшим отрицательным сальдо механического движения населения.

Сельское поселение «сельсовет Герейхановский» включает в себя 2 населенных пункта, численность населения,  которых примерно равномерно распределена между ними. При этом  более крупным является не административный центр, а с. Ашага-Стал- Казмаляр, в котором проживает 51% населения.

1.1. Социально-экономическая ситуация

Современная экономическая база сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» имеет сельскохозяйственную специализацию.

На территории муниципального образования функционируют около  15 сельскохозяйственных предприятий и организаций, занимающихся как растениеводством, так и животноводством.

Сельское поселение «сельсовет «Ашагастальский» занимает 2 место в районе по площади посева зерновых культур  (16,8% от общей площади посева зерновых в районе), и 2 место в районе по площади садов (18% от общей площади садов района).

На территории сельского поселения практически не развита переработка сельскохозяйственной продукции. Всего одно предприятие занимается переработкой сельскохозяйственного сырья, занимаясь производством мяса и пищевых субпродуктов.

Общая площадь существующего жилищного фонда сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» на 01.01.2012 года составила 205,2 тыс. кв. м.

Весь жилищный фонд сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский»- составляет индивидуальные дома.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в сельском поселении составляет 30% от общей жилой площади.

Частный жилой фонд обеспечен на 88% централизованным водоснабжением, населенные пункты практически полностью газифицированы, отопление домов осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Сельское поселение «сельсовет «Ашагастальский» на начало 2012 г. имело сравнительно высокую жилищную обеспеченность населения, которая составляла 35,2 кв. м общей площади на 1 жителя.

Уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой – относительно невысокий.

Главной проблемой, определяющей качество и  уровень жизни населения, являются проблема трудоустройства населения, особенно молодежи, и как следствие высокий уровень безработицы, невысокий уровень доходов населения.

1.2. Возможные направления развития

Возможные направления развития сельского поселения «сельсовет «Герейхановский» определяются его транспортно-географическим и природно-ресурсным потенциалом, наличием земельных, водных ресурсов,  обеспеченностью электроэнергией.

Почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести здесь интенсивное сельскохозяйственное производство экологически чистой продукции.

Развитие ведущей отрасли экономики поселения – сельского хозяйства и повышение его эффективности в значительной степени зависит от уровня развития  современной перерабатывающей промышленности.

Главными сдерживающими факторами развития агропромышленного комплекса поселения в настоящее время является технологическая отсталость, отсутствие экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного производства, низкий уровень развития перерабатывающей промышленности.

В перспективе планируется дальнейший рост экономической базы сельского поселения за счет развития сельского хозяйства, укрепления материальной базы переработки сельскохозяйственной продукции и предприятий строительного комплекса.

Важнейшими направлениями развития на перспективу являются:

- Увеличение объемов  сельскохозяйственного производства;

- Эффективное использование земельных ресурсов;

- Восстановление и развитие плодоводства;

- Восстановление и развитие зернового хозяйства;

- Восстановление и развитие виноградарства;

- Восстановление и развитие отрасли овощеводства;

- Развитие животноводства;

- Развитие кормовой базы;

- Развитие мелиорации, повышение эффективности использования оросительных систем, восстановление внутрихозяйственной оросительной системы.

- Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности.

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и в Республике Дагестан, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования, конъюнктурой рынка, на который ориентирована производственная база поселения.

## Оценка численности населения

Прогнозная оценка численности населения сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» выполнена в двух вариантах экстраполяционным методом, на основе пролонгации демографических тенденций, отмеченных в периоды 2002-2011 и 1989-2011 гг. – см. Таблицу 1.

Прогнозная оценка численности населения дана расчетный срок – 2025 г.

Таблица 1

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

| Варианты | Годы | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 г. Перепись | 3,3 |
|  | 2002 г. Перепись | 5,4 |
|  | 2012 г. Оценка | 5,8 |
| Первый вариант | 2025 г. | 6,3 |
| Второй вариант | 2025 г. | 7,3 |

Первый вариант выполнен на основе демографических тенденций периода 2002-2012 гг. Данный вариант характеризуется наименьшими темпами роста населения.

К 2025 г. население составит 6,3 тысяч человек, то есть увеличиться на 0,5 тыс. чел или на 7,8%.

Среднегодовой прирост населения составит 35 человека или 0,6%.

Второй вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 1989-2012 гг. Данный вариант характеризуется увеличивающимся темпам роста населения. Таким образом, в сравнении с 2012 г. (4769 человек) численность населения сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» составит:

к 2025 г. – 7,3 тысячи человек, то есть увеличится на 1,4 тыс.чел человек или на 24,6%.

Среднегодовой прирост населения составит 110 человека или 1,9%.

Таким образом, каждый вариант прогноза указывает на вероятное увеличение численности населения.

При этом следует отметить, что наиболее благоприятным является прогноз (второй вариант), в котором пролонгируются тенденции временного периода 1989-2012 гг., а наименее благоприятным – первый вариант, построенный на основе последнего временного периода (2002-2012 гг.). Это обстоятельство свидетельствует о необходимости повышения эффективности  демографической политики, проводимой на территории сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал».

В целях территориального планирования принято учитывать максимальный из реалистичных сценариев развития, поэтому в данном Проекте в качестве основного может быть принят второй вариант прогноза численности населения. Однако более надежным может быть использование одновременно максимальной и минимальной из возможных оценок численности населения.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

2.1. Проектная планировочная структура поселения

В качестве элементов проектной планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 2 населенных пункта, автомобильные  дороги и реки.

Основную транспортно-планировочную ось Генеральным планом предлагается формировать вдоль автомобильной дороги: «Дербент – Касумкент – Хив».

Главным планировочным центром объединяющим и организующим территорию поселения, Генеральным планом рассматривается село Ашага-Стал, расположенное на автомобильной дороге «Дербент – Касумкент – Хив».

Второстепенным планировочным центром организующим юго-восточную часть территории поселения Генеральным планом рассматривается с.Ашага-Стал-Казмаляр, расположенное на автодороге «Дербент – Касумкент – Хив».

Планировочная структура с. Ашага-Стал

В настоящее время линейно-радиальная  планировочная структура села в целом сформирована.

Основными композиционными осями планировочной структуры являются въездные дороги, соединяющие село с .с.Ашага-Стал-Казмаляр, с.Орта-Стал, с. Касумкент.

Общественно-деловой центр села расположен в западной части территории.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Ашага-Стал с  реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села в проектируемых границах, в составе  одного планировочного района.

Генеральным планом обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства.

При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся производственными объектами,  животноводческими комплексами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Генеральным планом предусмотрено  развитие  села за счет территорий новой жилой застройки в западном и южном  направлениях.

Сложившаяся планировочная структура села определяет в большой мере и ее перспективную структуру, при вероятном уплотнении застройки и увеличении площади общественно-деловой зоны.

Планировочная структура с.Ашага-Стал-Казмаляр

Село Ашага-Стал-Казмаляр имеет линейную планировочную структуру,  с выделенными центром и  периферийной территорией под жилую застройку.

Генеральным планом предусматривается развитие территории этого населенного пункта за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, имеющихся в ведении администрации поселения.

Значительного развития территории селе Генеральным планом не предусматривается, в тоже время, предлагается расширение территории села к  югу и западу  от существующих границ села.

В связи с этими предложениями, Генеральным планом предусмотрены мероприятия по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры этого села. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

Изменения границ населенных пунктов

На перспективу, для полноценного развития населенных пунктов,  необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов поселения:

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки;

- формирования  общественно-деловых центров;

- формирование  и развитие инженерно-транспортной сети;

- организация благоустроенных зеленых зон с элементами рекреации со стороны рек Чирахчан, Араг.

2.2. Проектное функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения жизнедеятельности населения, (основываясь на базе фактического функционального использования территории).

Предложения и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселения, учитывают природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, эколого-планировочные и санитарные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

С целью совершенствования и развития и функционально-планировочной структуры территории поселения на перспективу реализации Генерального плана до 2025 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку .

Генеральным планом предусматривается возможность формирования  усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого жилого фонда во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в с.Ашага-Стал и  с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено:

- в западном и южном направлениях села Ашага-Стал;

- к югу и западу от существующих границ села  Ашага-Стал-Казмаляр.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, объектами культового назначения, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Дальнейшее развитие зоны общественно-деловых объектов   предусмотрено на основе имеющихся объектов социально-бытового обслуживания, в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с Ашага-Стал и Ашага-Стал-Казмаляр, на свободных от застройки территориях.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей населенных пунктов и на их пересечении.

Зона ландшафтно-рекреационного назначения

Зона ландшафтно-рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек  Араг,  Чирахчай.

Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Зона производственного использования в виде коммунально-складской территории расположена в пределах границы с Ашага-Стал и  Ашага-Стал-Казмаляр.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов. Неиспользуемые производственные территории рассматриваются в качестве резервных.

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон сел.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Объекты агропромышленного производства- фермы, тока и пр. показаны в составе производственных зон.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены на территории поселения и во всех населенных пунктах.

Генеральным планом предлагается реконструкция и в дальнейшем, развитие объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

Зона специального назначения (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.   Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории рек и их притоков.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

- санитарные разрывы от ж/д;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

## 2.3. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Изменение границ населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»                с. АШАГА-СТАЛ, с. АШАГА-СТАЛ-КАЗМАЛЯР

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ашага-Стал | 292,0 | 22,6 | 314,6 |
|  | С. Ашага-Стал-Казмаляр | 168,0 | 1,3 | 169,3 |

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

- Строительство (и капитальная реконструкция автодорог);

- Капитальная реконструкция улиц и автодорог ведущих к основным социальным объектам (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию);

- Строительство подъездов к населенным пунктам.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах;

- устройство освещения на основных автодорогах внутри отдельных населенных пунктов.

- противооползневые мероприятия на дорогах;

- уборка и чистка снега (зимой), расчистка от пыли (летом) главных улиц и автодорог.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (село Ашага-Стал).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты поселения регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения селе Ашага-Стал, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных).

Проектом также предусматривается:

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах поселения в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах поселения.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в селе Ашага-Стал; а также увеличение числа площадок отдыха водителей автотранспорта до 2 ед.

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетных площадок для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для целей рекреации в сельсовете “Ашагастальский”.

Для целей активизации социально-экономического развития южного Дагестана в области железнодорожного транспорта в срок после 2040 г. предусматривается строительство участка железной дороги (однопутный неэлектрифицированной) Белиджи – Касумкент – Хив.

В области трубопроводного транспорта необходима реконструкция и замена изношенных и поврежденных участков подводящих газопроводов.

3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет поверхностных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных, входящих в состав муниципального образования.

Настоящим проектом предлагается реконструкция и развитие системы водоснабжения с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений:

- замена насосного оборудования;

- оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Реконструкция (замена) изношенных сетей водопровода;

3. Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

4. Организация контроля качества питьевой воды из индивидуальных источников водоснабжения.

5. Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов.

Мероприятия по развитию системы водоотведения бытовых стоков

Проектом предлагается строительство на конец расчетного срока объединенной системы бытовой канализации для с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Учитывая проектную численность населения, предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 800 м3/сут. Выпуск очищенных стоков должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными документами.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе в районе проектируемых канализационных очистных сооружений.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Строительство ТП для новых участков застройки в с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Провести замену отработавшего ресурс электросетевого оборудования;

- Заменить деревянные опоры ЛЭП на железно-бетонные;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Теплоснабжение территории Ашагастальского сельсовета предусматривается  децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться газ. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Мероприятия по развитию газоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить новых потребителей.

Система газоснабжения остается прежней.

Природный газ будет использоваться населением малоэтажной застройки на приготовления пищи. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты. Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории муниципального образования «сельсовет Ашага-Стал» генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Проложить газопровод низкого давления для обеспечения газом участков новой застройки в с. Ашага-Стал;

- Проложить газопровод низкого давления для обеспечения газом участков новой застройки в с. Ашага-Стал-Казмаляр;

- Проложить газопроводы низкого давления на существующих участках жилой застройки с доведением уровня газификации населенных пунктов до 100%.

Мероприятия по развитию системы санитарной очистки

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования «сельсовет Ашагастальский»  подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Сулейман-Стальского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Сулейман-Стальский район».

Мероприятия по развитию связи

- Существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- Развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных;

- Улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала);

- Развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- Обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- Увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

- Дальнейшее развитие на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

- Расширение использования цифрового оборудования, а также перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT;

- Постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

- Развития спутниковых систем связи,

- Расширение числа пользователей сетью Интернет в поселении до 65% постоянного населения.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защите и охране на территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района подлежит как геологическая среда, так и воздух, поверхностные воды, почвы, растительный и животный мир.

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от землетрясений. Всё строительство на территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района должно осуществляться с учётом высокой сейсмичности, а также выполняться все требования, предъявляемые к сейсмостойкому строительству.

Инженерная защита от оползней. Возможное развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём.

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружений, быть экономически оправданной.

Инженерную защиту от оползней следует направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования. Эти мероприятия должны выполняться перед или параллельно с освоением и строительством на оползнеопасных склонах и препятствовать образованию оползней, активизации и их росту.

К подобным мероприятиям может быть отнесено устранение источников искусственного обводнения, дефектов вертикальной планировки склонов, устранение эрозионных подсечек, виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение взрывов.

Инженерная защита от эрозии. Эрозионные процессы, снижая плодородие почв и продуктивность пастбищ, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Для борьбы с эрозией необходимо повсеместное восстановление растительного покрова, проведение гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение берегоукрепительных работ.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией следует рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий.

Наиболее часто применяемые для борьбы с овражной эрозией гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития эрозии.

Инженерная защита от паводков

Для защиты от паводков необходимо проведение специальных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов от затопления, водохозяйственных мероприятий.

К этим мероприятиям может быть отнесена очистка русел рек, берегоукрепление и т.д.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется также ряд специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- при размещении объектов, имеющих источники выбросов, строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны, утвердить такие зоны для существующих предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), учитывать метеорологические показатели;

- регулярно производить исследования качества атмосферного воздуха на территории сельсовета.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов являются:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранных зон рек;

- строительство очистных сооружений.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений. В Ашагастальском поселении они вообще отсутствуют, и сброс сточных вод в поверхностные водоемы происходит без очистки.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство очистных сооружений водоснабжения с обязательным этапом доочистки и обеззараживания;

- строительство  канализационных очистных сооружений;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков.

При невозможности строительства очистных сооружений рекомендуется предусматривать временные емкости для сбора хозяйственно-бытовых стоков с их последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения, а для обезвреживания содержимого выгребных ям рекомендуется использовать современные биологические препараты.

Необходимо также контролировать соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов, режимов водоохранных и зон санитарной охраны. На реках, не имеющих водоохранной зоны, необходимо спроектировать ее в соответствии с Водным Кодексом.

Мероприятия по охране почв

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия.

Для восстановления плодородия земель необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния земель.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки в каждом населенном пункте;

- привести состояние санитарно-защитных зон свалок в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03;

- разработать проект полигона для захоронения ТБО с учетом всех требований Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС на территории  сельсовета  Ашагастальский

Для снижения риска возникновения ЧС на территории  сельсовета Ашага-Стальский необходимо провести следующие мероприятия:

- оснастить необходимыми приборами и оборудованием созданные службы и формирования ГО;

- организовать обучение неработающего населения, рабочих и служащих, руководителей  учреждений и организаций, учащихся и молодежи по вопросам ГО ЧС и ПБ;

- для предотвращения ЧС, снижения потерь среди населения, снижения ущерба имуществу, строениям и с/хоз угодьям, а также объектам жизнеобеспечения и соцкультбыта необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по защите от ЧС природного и техногенного характера;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства служб ГО и ликвидации ЧС;

- принять меры по установке на объектах с массовым пребыванием людей противопожарных щитов, гидрантов и провести работы по поддержанию в рабочем состоянии водозаборов наружного водоснабжения.

- обеспечить при помощи средств массовой информации и на сходах  граждан доведение до населения мер безопасности при возникновении ЧС.

5. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

Для реализации направлений развития экономической базы поселения и решения социальных проблем Проектом предусматриваются следующие программные мероприятия и инвестиционные проекты:

Программные мероприятия

- Увеличение производства плодовых культур за счет расширения площадей новых садов на 115 га, и достижения общей площади садов 645 га  к 2016 году;

- Увеличение производства винограда в поселении - закладка новых виноградников. Увеличение почти  в 6 раз площади виноградников к 2016 году - с 14 га в 2010 году до 103,8 га в 2016 году;

- Увеличение производства зерновых культур за счет повышения эффективности использования посевных площадей,  при некотором их сокращении с 336 га в 2010 году, до 300 га в 2016 году;

- Расширение действующих и строительство новых теплиц для выращивания овощных культур;

- Восстановление и коренная реконструкция внутрихозяйственной оросительной системы.

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В

# СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Закладка новых садов (яблоки, слива) |
| Место (география) реализации | с.Ашагастал уч. «Паласа» |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | развитие садоводства |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | земельный участок 200 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2014 гг- 56 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 56 млн. руб. |
| Предложение по организации сотрудничества (кооперации) | Предоставление земельных участков |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Яблоки, слива |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 300 чел. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Имеется земельный участок. Разрабатывается задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработка ПСД и ее экспертиза планируется в 2012-2013 гг. |
| Наличие бизнес-плана (с указанием разработчика и даты разработки) | Бизнес-план разрабатывается |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития АПК района на 2011-2016 гг |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги и водоканалы |

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Организация питомника |
| Место (география) реализации | с.Ашагастал-Казмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | выращивание и производство саженцев для закладки молодых садов на территории МР «С-Стальский район» |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | земельный участок 20 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2014 гг - 7 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 7 млн. руб. |
| Предложение по организации сотрудничества (кооперации) | Предоставление земельных участков |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Саженцы 1 га – 40 т. шт. |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 60 чел. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Выделен земельный участок. Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития садоводства района на 2011-2016 гг |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги и водоканалы |

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Теплицы (в 7 населенных пунктах района) |
| Место (география) реализации | с. Ашагастал. |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 20 земельных участков по 1 га* |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2017гг - 1200 млн. руб.* |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 1200 млн. руб. |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 150-200 чел.* |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработка ПСД и ее экспертиза планируется в 2012-2013 гг. |
| Наличие бизнес-плана (с указанием разработчика и даты разработки) | Бизнес-план находится на стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития сельского хозяйства.** |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

*Указать сколько теплиц предполагается создать в сельсовете «Ашагастальский»,  сколько для этого планируется выделить средств, указать на карте выделенные для создания теплиц территории, какое количество новых рабочих мест предполагается создать.

** Уточнить, какая это программа.

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1.

| Предприятие, организация - инициатор | Ашагастал-Казмалярская СОШ |
| --- | --- |
| Наименование | Строительство школы на 440 ученических мест |
| Место (география) реализации | с. Ашагастал - Казмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Улучшение качества образования |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 2,24 га |
| Дата начала, сроки и этапы реализации | 2012-2015 гг |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2013-2015гг- 280 млн. руб. . |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 280 млн. руб. |
| Наличие предпроектной документации | Выделен земельный участок. |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При строительстве школы необходимы устройство тротуара |

2.

| Предприятие, организация - инициатор | МДОУ «Ашагастальский детский сад » |
| --- | --- |
| Наименование | Строительство детского садика |
| Место (география) реализации | с.Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Улучшение качества дошкольного воспитания и образования |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,5 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2013-2015гг- 65 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 65 млн. руб. |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | 65 мест |
| Наличие предпроектной документации | Выделен земельный участок. |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При строительстве детского садика необходимо асфальтирование дороги |

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3.

| 3.Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Дом культуры |
| Место (география) реализации | с. Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Возрождение фольклора и традиций народов Дагестана |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,04га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 20 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 20 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов | Выделен земельный участок. Разработано задание на проектирование |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

4.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Мини футбольное поле |
| Место (география) реализации | с. Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие спорта |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,15га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 2,5 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 2,5 млн. руб. |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимо асфальтированная дорога |

5.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Мини футбольное поле |
| Место (география) реализации | с. Ашагастальказмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие спорта |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,15га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 2,5 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 2,5 млн. руб. |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимо асфальтированная дорога |

ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

1.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Развитие и сохранение лесного фонда |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие и сохранение лесного фонда |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 5000 га |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг - 100 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 100 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития и сохранение лесного фонда |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

2.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Сохранение заказника |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 5987 га |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг. – 120 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 120 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа сохранения заказника |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

3.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Возрождение 14 старых (заброшенных) сел |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг. - 800 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 800 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа возрождения старых сел |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

4.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Эксплуатация и содержание внутрихозяйственной оросительной сети С-Стальского района |
| Место (география) реализации | С-Стальский район РД |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Орошение сельхозкультур. |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | Техническое перевооружение, ремонт очистка и содержание внутрихозяйственных каналов протяженностью 260 км. |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Обеспечить специальной землеройной техникой |
| Дата начала, сроки и этапы реализации | 2012-2020 гг. |
| Общий объем инвестиций | За 2012-2017 гг.- 45 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 45 млн. руб. |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных сетей |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработано задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | В стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Республиканская целевая Программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РД на период до 2020 г.» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | - |

Желательно показать место своего сельского поселения в решении проблем обозначенных в общих проектах, а именно:

- Указать общую площадь и указать на карте расположение лесных территорий подлежащих лесовосстановлению.

- В случае если сельское поселение располагает территорией которая относится к заказнику необходимо указать на карте те территории, которые подлежат сохранению и требуют проведения специальных мероприятий (указать каких).

- Если на территории сельского поселения существуют заброшенные села, которые подлежат восстановлению, то необходимо указать эти села и показать на карте их расположение.

- Указать протяженность каналов сельского поселения, которые подлежат  ремонту и восстановлению, на карте отметить их.