Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Сулейман-Стальский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0303300033412000009 от 17.12.2012 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий администрации сельских поселений Сулейман-Стальского района Республики Дагестан.

Генеральный план

Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский»

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Сулейман-Стальский район»

Республики Дагестан

Муниципальный контракт:

№0303300033412000009 от 17.11.2012 г.

Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития  территорий администрации сельских поселений Сулейман-Стальского района Республики Дагестан.

Генеральный план

Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский»

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП-1,

руководитель работы							Е.Г. Кузьмина

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к. э. н.		Мачульская О.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.			Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-эколог 1 категории,

специалист по компьютерным технологиям			Пономарев С.В.

Инженер по ВИК и энергоснабжению				Рукавишников Н.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Архитектор								Беликова И.В.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Инженер								Кондрашов А.С.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Администрации сельского поселения          «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан» |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Республики Дагестан» |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Карта генерального плана поселения в границах муниципального образования (Проектный план), М 1:25 000 |
|  |  | 1.2 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Проектный план), М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Опорный план), М 1:5 000 |
|  |  | 2.2 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Карта функциональных зон. Зоны с особыми условиями использования территории), М 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.3 | Генеральные планы населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»: с. Ашага-Стал, с. Ашага-Стал-Казмаляр (Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера), М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	9

2. Природные условия развития территории					10

2.1. Климат										10

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрографическая сеть							11

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						12

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Современное состояние поселения							15

3.1. Население, расселение							15

3.2. Социально-экономическая ситуация					18

3.3. Социально-бытовая инфраструктура					18

4. Возможные направления развития поселения					21

5. Функционально-планировочная организация территории поселения	31

5.1. Проблемы территориального развития					31

5.2. Планировочная организация территории поселения			32

5.3. Функциональное зонирование территории поселения			35

5.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов 			39

6. Транспортная инфраструктура							41

7. Инженерная инфраструктура							45

7.1. Водоснабжение								45

7.2. Водоотведение бытовых стоков						46

7.3. Электроснабжение								47

7.4. Теплоснабжение								49

7.5. Газоснабжение								50

7.6. Санитарная очистка								51

7.7. Связь										51

8. Охрана природы и окружающей среды						54

8.1. Техногенная нагрузка							54

8.2. Состояние геологической среды						54

8.3. Состояние атмосферного воздуха					55

8.4. Состояние поверхностных и подземных вод				55

8.5. Состояние почвенного покрова						55

8.6. Состояние растительного и животного мира				56

8.7. Состояние проблемы отходов производства и потребления	56

8.8. Зоны с особыми условиями использования территории		56

8.9. Оценка состояния окружающей среды					62

8.10. Мероприятия по охране окружающей среды				62

9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций               природного и техногенного характера							66

10. Охрана объектов культурного наследия						70

11. Список использованных материалов						75

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» на основании муниципального контракта №0303300033412000009 от 17.11.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Ашагастальского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положения о территориальном планировании  Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский», Материалы по обоснованию Генерального плана Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский», с картами, перечень которых определен Техническим заданием, а также составом документации по проекту, утвержденным Главой Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» Магомедхановым Ш.Г. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий и технологического обеспечения работ».

Сроки реализации Генерального плана предусмотрены на перспективу до 2025 г.

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Республики Дагестан, Сулейман-Стальского муниципального района;

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Республики Дагестан, муниципального образования «Сулейман-Стальский район», сельского поселения «сельсовет Ашагастальский»;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории населённых пунктов сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» и учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Ашагастальский».

Авторский коллектив приносит благодарность за всестороннюю помощь и поддержку при разработке проекта: Главе муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Абдулмуталибову Н.Ш., Главе администрации муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Магомедханову Ш.Г., Первому заместителю Главы муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Оруджеву Л.А., главному архитектору муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Гусейнову Г. А., начальнику отдела управления экономики Тагирову А.М., Главе администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Абдурахманову Н.А. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Ашагастальское сельское поселение расположено в центральной части Сулейман-Стальского  района Республики Дагестан и граничит на севере с муниципальными образованиями «село «Орта-Стал» и «сельсовет «Грейхановский», востоке поселение имеет внешнюю границу с Магарамкентским районом, юге «село Новый Испик» , западе «Сельсовет Касумкентский» и северо-западе «село «Юхари-Стал».

Муниципальное образование «сельсовет «Ашагастальский» находится в 5 км от центра муниципального района.

Административный центр сельского поселения село Ашага-Стал

Транспортно-географическое положение поселения благоприятно для экономического развития и жизнедеятельности населения муниципального образования.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Ашагастальский сельсовет расположен в центральной части Сулейман-Стальского района Дагестана.

2.1. Климат

Климат на территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района континентальный.

Средняя температура воздуха в холодный период (ноябрь-март) составляет +1,8(С, среднемесячная температура января опускается до -4(С, абсолютный минимум примерно равен -25(С.

Глубина промерзания глинистых грунтов достигает 80 см.

Устойчивый снежный покров в горах сохраняется 80-150 дней, в долинах 30-50 дней и менее.

Средняя температура воздуха в июле изменяется от +16 до +20(С, иногда в днище долин поднимается до +24(С.

Среднемесячная температура тёплого периода приближается к +17(С, абсолютный максимум достигает+39(С.

В течение 180 дней в году температура воздуха на рассматриваемой территории превышает +10(С.

Количество осадков в среднем составляет 350 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период, в холодный – их количество не превышает 100 мм.

Территория сельсовета иногда подвергается сильным ливням и граду. Проливные дожди могут идти несколько дней подряд

В последние годы град выпадает почти каждый год. Размер градинок достигает 25 мм в диаметре, а толщина слоя – 10-15 см. Сильные ливни и град являются причиной значительного ущерба населению и хозяйству.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2-3 м/сек. Однако почти ежегодно на территории сельсовета случаются ураганные ветры, скорость которых  достигает 32 м/с.

В общем, климатические условия рассматриваемой территории не препятствуют осуществлению любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации.

2.2. Почвы

На территории Ашагастальского сельсовета преобладают, в основном,  коричневые почвы. Менее распространены горно–луговые и горные лугово-лесные почвы.

В коричневых и горных лугово-лесных почвах содержание гумуса чаще всего не превышает 2-4%. Горно-луговые почвы, наиболее плодородны и характеризуются высоким содержанием гумуса 6-10%.

Почвы, чаще всего, не засолены, но достаточно сильно эродированы. Эродированность почв достигает 75%.

Для уменьшения эродированности почв необходимо проведение на рассматриваемой территории мелиоративных работ.

2.3. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района представлена притоками разных порядков р. Гюльгерычай. Наиболее крупный из них, протекающий по территории поселения – Чирагчай. Питание этих рек, в основном, дождевое и подземное.

Режим рек характеризуется высокими и кратковременными дождевыми паводками  весной, летом и осенью.

Паводки могут превышать средний годовой расход в 3-4 раза. И таких паводков может быть 10-15 в год. Отдельные паводки могут превышать средний годовой расход в 20-100 раз.

Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя - приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

В зимний период все реки переходят на подземное питание и сток сокращается. Минимальный сток наблюдается в феврале, когда исчерпываются ресурсы подземных вод.

Весной проходит от 30 до 60% годового объёма стока на всех реках. Высокий сток на предгорных реках наблюдается в июле-августе, затем  - в сентябре-ноябре постепенно снижается.

Речные воды используются для водоснабжения,  орошения, рыбного хозяйства.

2.4. Растительный и животный мир

Растительность. Для территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района характерны послелесные луга среднегорного лесного пояса, на горных склонах произрастают широколиственные леса.

К растительности послелесных лугов среднегорного лесного пояса относится полевица белая, тимофеевка луговая, овсяница луговая, осока низкая, манжетка шелковистая, кульбаба щетинистая.

В послелесных предгорных лугах также встречаются мятлик лесной, мятлик луговой, буквица крупноцветковая, пиретрум розовый, ежа сборная, лабазник шестилепестный, зверобой продырявленный, пырей ползучий, лапчатка прямая, трясунка средняя.

В широколиственных лесах произрастает бук восточный, бук лесной, граб кавказский, черешня обыкновенная, клён остролистный, вяз шершавый, липа обыкновенная, липа кавказская, бузина чёрная, лещина обыкновенная. бересклет широколистный.

В населённых пунктах – много фруктовых садов и виноградников.

Животный мир. Животный мир рассматриваемой территории  весьма разнообразен.

В предгорных лесах водятся, дагестанский тур, бурый медведь, енот-полоскун, серна, кавказский улар, чёрный гриф, чёрный аист, представители отряда чешуекрылых, жесткокрылых, степная гадюка, кавказская кошачья змея и т.д.

2.5. Инженерно- геологические условия

Инженерно-геологические условия территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского  района Дагестана определяются его рельефом и геоморфологией, тектоническим и геологическим строением, гидрогеологией, опасными природными процессами, происходящими на его территории.

Рельеф и элементы геоморфологии

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемая территория  относится к Горно-Дагестанской области Большого Кавказа и  приурочена к Внутригорному (Предгорному) Дагестану.

Для территории Ашгастальского сельсовета Сулейман-Стальского района характерен эрозионно-тектонический рельеф Известнякового Дагестана в области развития карбонатных складчатых структур позднемезозойского возраста.

Территория района испещрена многочисленными глубоко врезанными долинами рек.

Рельеф территории имеет общий уклон к северу и северо-востоку, а также местный уклон – в сторону русел речных долин.

В геологическом строении территории ого сельсовета Сулейман-Стальского района принимают участие породы юры, мела, неогена, перекрытые четвертичными отложениями.

Коренные породы представлены мергелями, глинами, сланцами, песчаниками. Общая мощность их достигает 5000-6000 м.

Четвертичные породы представлены аллювиальными, делювиальными, элювиальными, оползневыми накоплениями песчано-глинистого состава с различным содержанием обломочного материала.

Общая мощность их изменяется от 0 до 100 метров и выше.

В тектоническом отношении рассматриваемая территории приурочена   к Южно-Дагестанской области линейных складок, Терско-Каспийсконо передового прогиба.

Южнее территории поселения проходит Мугринский глубинный разлом и ось Алахунчайской антиклинали.

Большая часть территории сельсовета находится в пределах 8-балльной сейсмической зоны, меньшая – юго-восточная – на границе 8 и 9-балльной сейсмических зон.

# Гидрогеологические условия

# Согласно Схеме гидрогеологического районирования Дагестана рассматриваемая территория приурочена к Предгорному Дагестану.

На территории Предгорного Дагестана распространены пресные напорные и безнапорные воды палеоген-неогеновых и четвертичных отложений. Дебиты родников составляют 0,05 л/с., скважин –0,1-2,4 л/с.

Подземные воды, в основном, сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные и характеризуются разнообразным катионным  составом.

На глубинах 900-1600 м в среднемиоценовых отложениях заключены термальные воды разнообразного химического состава с минерализацией – 3,0-8,0 г/л.

В речных долинах в аллювиальных отложениях также развиты пресные подземные воды, используемые для местных нужд населения.

Подземные воды аллювиальных отложений залегают на глубине до трёх метров.

Весной после паводков уровень их значительно поднимается и местами достигает поверхности. Это же наблюдается и вдоль оросительных каналов, что осложняет условия для строительства.

Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов на территории района развиты как эндогенные, так и экзогенные геологические процессы.

Эндогенные процессы. Эндогенными, т.е. внутренними геологическими процессами, определяется высокая сейсмичность района. Сейсмичность – это наиболее опасное природное геологическое явление, с которым могут быть связаны разрушительные землетрясения.

Сейсмичность рассматриваемой территории составляет 8-9 баллов.

Высокая сейсмичность территории обусловлена современными тектоническими движениями, т.е. движениями земной коры, происходящими в настоящее время или происходившими несколько сотен лет назад, выражающимися в поднятиях, опусканиях и сдвигах земной коры.

В зависимости от грунтовых условий сейсмическая интенсивность выбранной под строительство площадки может отличаться от фоновой, как в большую, так и в меньшую сторону

Землетрясения даже невысокой интенсивности могут быть причиной активизации и проявления многих экзогенных процессов.

Экзогенные процессы. На рассматриваемой территории возможно развитие эрозионных, обвально-осыпных, оползневых, селевых процессов, а также подтопления.

Эрозионным процессам подвержена значительная территория района.

Здесь наблюдаются все виды эрозии: водная, ветровая, боковая и русловая эрозия рек.

Смыву подвергается плодородный почвенно-растительный слой и верхняя часть слабо связных склоновых делювиальных отложений.

Оползневые процессы, осыпи и обвалы. Оползни и обвалы  развиваются на относительно крутых склонах гор, в выемках дорог, в речных долинах, подверженных боковой эрозии, и в местах скопления осыпей.

Породы, слагающие склоны, сильно выветрены и трещиноваты, растительный покров нарушен. Достаточно небольшого толчка, чтобы породы, разбитые трещинами на блоки, начали смещаться по склону.

Высокая сейсмическая активность может быть причиной образования  многочисленных крупных оползней и обвалов.

Наряду с сейсмичностью возникновению и активизации оползней способствуют обильные продолжительные осадки, утяжеляющие породы склона.

Техногенные факторы (распашка и подрезка склонов, заготовка дров, строительство на них зданий, дорог и многое другое) усугубляют естественные причины оползнеобразования.

Сели на территории района возникают после сильных продолжительных дождей. Наиболее сильно подвержены селям  юго-восточная часть территории.

Подтопление на рассматриваемой территории связано с повышением уровня подземных вод в весеннее-летний период после паводков, что обусловлено тесной взаимосвязанностью поверхностных и подземных вод.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

На территории сельсовета со сложным, сильно расчленённым  рельефом, возможным широким развитием оползней, обвалов, селей, эрозии, сейсмичностью в 8-9 баллов, возможным подтоплением и затоплением паводковыми водами простых условий градостроительного освоения не существует.

В общем, инженерно-строительные условия территории оцениваются как особо сложные. В местах затопления паводковыми водами территории исключаются из градостроительного освоения.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Население, расселение

Численность населения сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» по состоянию на 01.01.2012 г.  составила 5825 человек.

Сельское поселение включает в себя 2 населенных пункта, численность населения которых примерно равномерно распределена между ними. При этом  более крупным является не административный центр, а с. с.Ашага-Стал- Казмаляр.  По состоянию на 01.01.2012 г. в нем проживает 2965 человека или 51% всего населения.  (см. табл. 1)

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ «АШАГАСТАЛЬСКИЙ» НА 01.01.2012Г.

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2012 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, едениц | Расстояние населенного пункта до республиканского центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашага-Стал | 2860 | 292 | 1465 | 180 | 3,0 | 32 |
| с.Ашага-Стал- Казмаляр | 2965 | 168 | 1235 | 178 | 5,0 | 30 |

За период прошедший с момента Всесоюзной переписи населения в 1989 г. население сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» увеличилось на 2505 человек или на 75,5%.

Таблица 2

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  | Численность постоянного населения | Динамика численности населения |
| --- | --- | --- |
|  | Перепись 1989 г. | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. | На 01.01. 2011 г. | На 01.01. 2012 г. | 2012 г. к 1989 г. | Прирост (+), снижение (-)за период 1989-2011 гг. |
| Общая численность постоянного населения, всего | 3320 | 5359 | 5827 | 5824 | 5825 | 175,5 | +75,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Ашагастал | 1869 | 2628 | 2849 | 2848 | 2860 | 153,0 | +53,0 |
| с.Ашагастал-казмаляр | 1451 | 2731 | 2978 | 2976 | 2965 | 204,3 | +104,3 |

.

График 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В сельском поселении сложилась благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся превышает число умерших почти в 3 раза (родилось – 94, умерло – 32).

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

|  | 2006г. | 2007 г. | .2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 91 | 78 | 89 | 107 | Н.св. | 78 | 94 |
| Умерло | 40 | 41 | 57 | 32 | Н.св. | 33 | 32 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | +51 | +37 | +32 | +75 | Н.св. | +45 | +62 |

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы.

Механический прирост в сельском поселении нестабилен. В 2005-2008 годах наблюдалось отрицательное сальдо миграции. Общий отток населения за этот период составил  179 человек. В 2010 году миграционный отток сменился значительным   приростом населения,  который составил 193 человека. Однако уже 2011 году наблюдалась убыль населения. (15 человек). (см. табл. 4, график 2)

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, человек

|  | 2006г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | .2010 г. | .2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 2 | 49 | 42 | 16 | Н.св. | 256 | 73 |
| Число выбывших | 9 | 76 | 130 | 73 |  | 63 | 88 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | -7 | -27 | -88 | -57 |  | +193 | -15 |

График 2

ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, человек*

*Пунктиром обозначен период, по которому нет данных

Отсутствие необходимой информации о рынке труда в сельском поселении и его населенных пунктах, не позволяет в полной мере оценить здесь остроту проблемы безработицы, особенно среди молодежи.  Вместе с тем, учитывая высокий уровень безработицы в республике и в Сулейман Стальском районе, можно предположить, что и в сельском поселении эта проблема относится к числу наиболее острых социальных проблем.

3.2. Социально- экономическая ситуация

Современная экономическая база сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» имеет сельскохозяйственную специализацию.

Отраслями специализации сельского хозяйства сельского поселения является как растениеводство, так и животноводство.

На территории муниципального образования функционируют около  15 сельскохозяйственных предприятий и организаций, из которых растениеводством занимаются 3 предприятия, в частности 2 предприятия занимаются выращиванием фруктов и орехов, 1 — зерновые культуры, 2 предприятия выращивают кормовые культуры, 2 предприятия занимаются  и растениеводством и животноводством.

Сельское поселение «сельсовет «Ашагастальский» занимает 2 место в районе по площади посева зерновых культур  (136 га или 16,8% от общей площади посева зерновых в районе). Помимо этого поселение занимает 2 место в районе по площади садов: 361,5 га занимают плодоносные сады и 168,5 га — молодые посадки. Виноградники в сельском поселении занимают  14 га, при этом в личных подсобных хозяйствах находится 78,7% всех виноградников поселения.

На территории сельского поселения всего одно предприятие занимается переработкой сельскохозяйственного сырья — ООО «Марина», занимающееся производством мяса и пищевых субпродуктов.

Малое предпринимательство в поселении представлено 11 розничными и оптовыми магазинами.

На территории сельского поселения осуществляет ремонт дорог строительное предприятие ООО «Дорожник».

Дальнейшее развитие экономической базы муниципального образования и укрепление его позиций в экономике Сулейман-Стальского района в первую очередь будет связано с развитием сельского хозяйства и его основной составляющей - плодового хозяйства, укрепления межпоселковой хозяйственной функции по обеспечению всего района саженцами плодовых деревьев.

Не менее важное значение, играет развитие предприятий по переработке полученной сельскохозяйственной продукции. Это позволит обеспечить рост добавленной стоимости остающейся в поселении, повысить эффективность развития различных отраслей сельского хозяйства и стимулировать их развитие, обеспечить дополнительными рабочими местами население, проживающее в населенных пунктах поселения.

Для реализации важнейших направлений развития сельского хозяйства и объектов АПК Проектом предусматриваются программные мероприятия.

3.3. Социально- бытовая инфраструктура

Жилищный фонд

Общая площадь существующего жилищного фонда сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» на 01.01.2012 года составила 205,2 тыс. кв. м.

Весь жилищный фонд сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал»- составляет индивидуальные дома.

На 01.01.2012 года только около 27% общей площади жилищного фонда сельсовета находилось в капитальных зданиях (каменных). Практически весь остальной жилищный фонд (68%) был расположен в прочих зданиях. см.  Таблицу 1.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО МАТЕРИАЛУ СТЕН НА 01.01.2012 года

|  | всего | в том числе по материалу стен: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Каменные | Деревянные | Смешанные | Прочие |
| Общая площадь жилых помещений |
| тыс. кв. м | 205,18 | 55,77 | - | 10,05 | 139,36 |
| % | 100,0 | 27,2 |  | 4,9 | 67,9 |
| число домов |
|  | 2899 | 332 |  | 64 | 808 |
| % | 100 | 11,5 |  | 2,2 | 27,9 |

Площадь старого жилищного фонда сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» с большим износом (более 65%) составляла 61,7 тыс. кв. м (30% от общей площади жилфонда).

Ветхий и аварийный жилищный фонд муниципального образования в проектируемые периоды в значительной степени должен подлежать выбытию.

Повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы муниципального образования.

Сельское поселение «сельсовет «Ашага-Стал» на начало 2012 г. имело сравнительно высокую жилищную обеспеченность населения, которая составляла 35,2 кв. м общей площади на 1 жителя.

Частный жилой фонд обеспечен на 88% централизованным водоснабжением, населенные пункты практически полностью газифицированы, отопление домов осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Социальная инфраструктура

На территории сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский»  существуют следующие объекты социальной сферы :

-  2 СДК (в с.Ашагастал на 36 мест, в с.Ашагастал-Камзаляр на 180 мест);

- 2 средних общеобразовательных школы;

- детский сад в с.Ашагастал;

- спортивный зал в с.Ашагастал;

- ФАП в с.Ашагастал-камзаляр;

- музей.

В сфере образования в поселении заняты в общей сложности 156 человек. В селе Ашагастал находится 1 школа  с численностью обучающихся 492 человека и в селе Ашагастал-камзаляр находится 1 школа с 388 учениками .

Материально-техническая база объектов социальной инфраструктуры устарела и требует реконструкции.

В сельском поселении не хватает учреждений образования и  недостаточно развиты учреждения физкультуры и спорта, в с. Ашага – Стал необходим новый дом культуры. В связи с этим, проектом предлагается, реализация в этом поселении  5 инвестиционных проектов: строительство школы, детского сада, дома культуры и создание 2 мини футбольных полей

4. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Проектом предлагается:

- Увеличение объемов  сельскохозяйственного производства;

- Эффективное использование земельных ресурсов;

- Восстановление и развитие плодоводства;

- Восстановление и развитие зернового хозяйства;

- Восстановление и развитие виноградарства;

- Восстановление и развитие отрасли овощеводства;

- Развитие животноводства;

- Развитие кормовой базы;

- Развитие мелиорации, повышение эффективности использования оросительных систем, восстановление внутрихозяйственной оросительной системы.

- Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности.

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства.

Для реализации направлений развития сельского хозяйства Проектом предусматриваются следующие программные мероприятия.

Программные мероприятия

- Увеличение производства плодовых культур за счет расширения площадей новых садов на 115 га, и достижения общей площади садов 645 га  к 2016 году;

- Увеличение производства винограда в поселении - закладка новых виноградников. Увеличение почти  в 6 раз площади виноградников к 2016 году - с 14 га в 2010 году до 103,8 га в 2016 году;

- Увеличение производства зерновых культур за счет повышения эффективности использования посевных площадей,  при некотором их сокращении с 336 га в 2010 году, до 300 га в 2016 году;

- Расширение действующих и строительство новых теплиц для выращивания овощных культур;

- Восстановление и коренная реконструкция внутрихозяйственной оросительной системы.

Для развития сельского хозяйства Проектом также предлагаются реализация 3 инвестиционных проектов.

В соответствии с предложенным инвестиционным проектом предусматривается расширение площадей под плодовыми деревьями, создание питомника саженцев плодовых деревьев, и развитие овощеводства.

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В

# СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

1.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Закладка новых садов (яблоки, слива) |
| Место (география) реализации | с.Ашагастал уч. «Паласа» |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | развитие садоводства |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | земельный участок 200 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2014 гг- 56 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 56 млн. руб. |
| Предложение по организации сотрудничества (кооперации) | Предоставление земельных участков |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Яблоки, слива |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 300 чел. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Имеется земельный участок. Разрабатывается задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработка ПСД и ее экспертиза планируется в 2012-2013 гг. |
| Наличие бизнес-плана (с указанием разработчика и даты разработки) | Бизнес-план разрабатывается |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития АПК района на 2011-2016 гг |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги и водоканалы |

2.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Организация питомника |
| Место (география) реализации | с.Ашагастал-Казмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | выращивание и производство саженцев для закладки молодых садов на территории МР «С-Стальский район» |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | земельный участок 20 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2014 гг - 7 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 7 млн. руб. |
| Предложение по организации сотрудничества (кооперации) | Предоставление земельных участков |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Саженцы 1 га – 40 т. шт. |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 60 чел. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Выделен земельный участок. Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития садоводства района на 2011-2016 гг |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги и водоканалы |

3.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Теплицы (в 7 населенных пунктах района) |
| Место (география) реализации | с. Ашагастал. |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 20 земельных участков по 1 га* |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2017гг - 1200 млн. руб.* |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 1200 млн. руб. |
| Кол-во вновь создаваемых рабочих мест | 150-200 чел.* |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработка ПСД и ее экспертиза планируется в 2012-2013 гг. |
| Наличие бизнес-плана (с указанием разработчика и даты разработки) | Бизнес-план находится на стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития сельского хозяйства.** |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

*Указать сколько теплиц предполагается создать в сельсовете «Ашагастальский»,  сколько для этого планируется выделить средств, указать на карте выделенные для создания теплиц территории, какое количество новых рабочих мест предполагается создать.

** Уточнить, какая это программа.

# ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1.

| Предприятие, организация - инициатор | Ашагастал-Казмалярская СОШ |
| --- | --- |
| Наименование | Строительство школы на 440 ученических мест |
| Место (география) реализации | с. Ашагастал - Казмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Улучшение качества образования |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 2,24 га |
| Дата начала, сроки и этапы реализации | 2012-2015 гг |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2013-2015гг- 280 млн. руб. . |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 280 млн. руб. |
| Наличие предпроектной документации | Выделен земельный участок. |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При строительстве школы необходимы устройство тротуара |

2.

| Предприятие, организация - инициатор | МДОУ «Ашагастальский детский сад » |
| --- | --- |
| Наименование | Строительство детского садика |
| Место (география) реализации | с.Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Улучшение качества дошкольного воспитания и образования |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,5 га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2013-2015гг- 65 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 65 млн. руб. |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | 65 мест |
| Наличие предпроектной документации | Выделен земельный участок. |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При строительстве детского садика необходимо асфальтирование дороги |

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

3.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Дом культуры |
| Место (география) реализации | с. Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Возрождение фольклора и традиций народов Дагестана |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,04га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 20 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 20 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов | Выделен земельный участок. Разработано задание на проектирование |
| Наличие проектной документации | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

4.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Мини футбольное поле |
| Место (география) реализации | с. Ашага-Стал |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие спорта |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,15га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 2,5 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 2,5 млн. руб. |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимо асфальтированная дорога |

5.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Мини футбольное поле |
| Место (география) реализации | с. Ашагастальказмаляр |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие спорта |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Земельный участок 0,15га |
| Сроки реализации, общий объем инвестиций, (млн. руб.) | За 2012-2015гг- 2,5 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 2,5 млн. руб. |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | На стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Планируется к включению в Программу социально-экономического развития муниципального района « Сулейман-Стальский район» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимо асфальтированная дорога |

## Прогнозная оценка численности

Прогнозная оценка численности населения сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» выполнена в двух вариантах экстраполяционным методом, на основе пролонгации демографических тенденций, отмеченных в периоды 2002-2011 и 1989-2011 гг. – см. Таблицу 1.

Прогнозная оценка численности населения дана расчетный срок - 2025 г.;

Таблица 1

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «АШАГА-СТАЛ»

| Варианты | Годы | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 г. Перепись | 3,3 |
|  | 2002 г. Перепись | 5,4 |
|  | 2012 г. Оценка | 5,8 |
| Первый вариант | 2025 г. | 6,3 |
| Второй вариант | 2025 г. | 7,3 |

Первый вариант выполнен на основе демографических тенденций периода 2002-2012 гг. Данный вариант характеризуется наименьшими темпами роста населения.

К 2025 г. население составит 6,3 тысяч человек, то есть увеличиться на 0,5 тыс. чел или на 7,8%.

Среднегодовой прирост населения составит 35 человека или 0,6%.

Второй вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 1989-2012 гг. Данный вариант характеризуется увеличивающимся темпам роста населения. Таким образом, в сравнении с 2012 г. (4769 человек) численность населения сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал» составит:

к 2025 г. – 7,3 тысячи человек, то есть увеличится на 1,4 тыс.чел человек или на 24,6%.

Среднегодовой прирост населения составит 110 человека или 1,9%.

Таким образом, каждый вариант прогноза указывает на вероятное увеличение численности населения.

При этом следует отметить, что наиболее благоприятным является прогноз (второй вариант), в котором пролонгируются тенденции временного периода 1989-2012 гг., а наименее благоприятным – первый вариант, построенный на основе последнего временного периода (2002-2012 гг.). Это обстоятельство свидетельствует о необходимости повышения эффективности  демографической политики, проводимой на территории сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стал».

В целях территориального планирования принято учитывать максимальный из реалистичных сценариев развития, поэтому в данном Проекте в качестве основного может быть принят второй вариант прогноза численности населения. Однако более надежным может быть использование одновременно максимальной и минимальной из возможных оценок численности населения.

График 3

ПРОГНОЗНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ», человек

ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

1.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Развитие и сохранение лесного фонда |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Развитие и сохранение лесного фонда |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 5000 га |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг - 100 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 100 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа развития и сохранение лесного фонда |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

2.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Сохранение заказника |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | 5987 га |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг. – 120 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 120 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа сохранения заказника |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

3.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Возрождение 14 старых (заброшенных) сел |
| Место (география) реализации | РД С-Стальский район |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | находится на стадии разработки |
| Общий объем инвестиций, в т.ч. по годам и этапам (млн. руб.) | За 2012-2014 гг. - 800 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 800 млн. руб. |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разрабатывается задание на проектирование |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Программа возрождения старых сел |
| Потребность в объектах инфраструктуры | При реализации проекта необходимы дороги |

4.

| Предприятие, организация - инициатор | Администрация МР «С-Стальский район» |
| --- | --- |
| Наименование | Эксплуатация и содержание внутрихозяйственной оросительной сети С-Стальского района |
| Место (география) реализации | С-Стальский район РД |
| Цель и содержание проекта (мероприятия, предложения) | Орошение сельхозкультур. |
| Текущее состояние по реализации проекта (мероприятия, предложения) | Техническое перевооружение, ремонт очистка и содержание внутрихозяйственных каналов протяженностью 260 км. |
| Обеспечить материальными ресурсами (производственные мощности, помещения, земельный участок и т.п.) | Обеспечить специальной землеройной техникой |
| Дата начала, сроки и этапы реализации | 2012-2020 гг. |
| Общий объем инвестиций | За 2012-2017 гг.- 45 млн. руб. |
| Потребность в привлечении средств (млн. руб.) | 45 млн. руб. |
| Краткое описание продукции, работ и услуг, которые будут выпускаться (наименование, количественный объем, стоимость за единицу) | Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных сетей |
| Наличие предпроектных документов (с указанием разработчика и даты разработки) | Разработано задание на проектирование |
| Наличие проектной документации (с указанием разработчика и даты разработки) | В стадии разработки |
| Документы куда включен проект (стратегия, концепция, программа и др.) | Республиканская целевая Программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РД на период до 2020 г.» |
| Потребность в объектах инфраструктуры | - |

Желательно показать место своего сельского поселения в решении проблем обозначенных в общих проектах, а именно:

- Указать общую площадь и указать на карте расположение лесных территорий подлежащих лесовосстановлению.

- В случае если сельское поселение располагает территорией которая относится к заказнику необходимо указать на карте те территории, которые подлежат сохранению и требуют проведения специальных мероприятий (указать каких).

- Если на территории сельского поселения существуют заброшенные села, которые подлежат восстановлению, то необходимо указать эти села и показать на карте их расположение.

- Указать протяженность каналов сельского поселения, которые подлежат  ремонту и восстановлению, на карте отметить их.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана администрации сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Задачами Генерального  плана является:

- создание планировочной структуры, способствующей сохранению и развитию территории поселения;

- определение функционального зонирования территории на основе анализа сложившейся планировочной структуры с учетом использования территории поселения;

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального градостроительного направления развития поселения на перспективу  до 2025 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения:

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественных центров обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и  ландшафтно-природного каркасов, а также, существующего, исторически-сложившегося расселения сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский».

5.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одной из главных проблем сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский», общей для большинства муниципальных образований  Сулейман-Стальского муниципального района, является дефицит территориальных ресурсов для развития населенных пунктов.

В границах населенных пунктов наблюдается недостаток  территориальных ресурсов для развития жилищного строительства, свободные территории заняты сельскохозяйственными угодьями – многолетними насаждениями.

Отсюда два главных негативных следствия:

- невозможность пользоваться частью территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для сельского поселения объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых в случае  расширения и развития населенных пунктов.

В связи с чем, для расширения границ населенных пунктов, необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию населенных пунктов и земель, переданных гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Проблема наличия территорий, со сложными инженерно-строительными условиями

Градостроительная ситуация на территории сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский  сложная, ее особенности и проблемы связаны, прежде всего, с ограниченными территориями для градостроительного и хозяйственного освоения, действием многих опасных природных процессов и сложными инженерно-строительными условиями территории.

Практически вся территория поселения  подвержена многим опасным природным процессам (эрозия, оползни, осыпи и обвалы, сели, наводнения, ливневые дожди, ураганные ветры, градовые явления, и др.), имеет  расчлененный рельеф,  эродированность почв.

Проблема наличия чересполосных участков

Территория сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский» расположена на чересполосных участках. Спецификой земельных ресурсов и земельных отношений по территории поселения является дифференциация земель, наличие земель, расположенных на территории других поселений района.

В связи с этим, вопросы земли и земельных отношений для поселения приобретают особую остроту и значимость.

5.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий и развития  дорожной сети, на территории поселения  сложилась  линейная планировочная структура, тесно увязанная с речной и транспортной инфраструктурой.

Расселенческий каркас поселения имеет свою особенность, два населенных пункта  являются территориально-сближенными.

Спецификой территориального размещения поселения в системе расселения Сулейман-Стальского района, является его размещение на основных планировочных осях Сулейман-Стальского района: на реках  Араг,  Чирахчан.  и автомобильной дороге: «Дербент – Касумкент – Хив».

Планировочная структура Сулейман-Стальского района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра  сельского поселения «сельсовет «Ашагастальский»,  планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Сулейман-Стальского  района.

Опорный каркас поселения представляют 2 населенных пункта,  автомобильная дорога: «Дербент – Касумкент – Хив», являющаяся  главной транспортной осью  поселения и  реки.

Реки являются историческими осями расселения, в настоящее время исполняют функции ландшафтных  осей опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является с. Ашага-Стал, входящее в систему планировочных центров  Сулейман-Стальского  района.

В селе расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся  производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является с.Ашага-Стал-Казмаляр, второй по  значимости населенный пункт поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерной инфраструктуры.

В качестве элементов проектной планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 2 населенных пункта, автомобильные  дороги и реки.

Два населенных пункта поселения и в перспективе выполняют роль узловых элементов  опорного каркаса территории и нуждаются в социальном и инженерном благоустройстве.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога: «Дербент – Касумкент – Хив».

В качестве ландшафтно-природных планировочных осей Генеральным планом рассматриваются реки Араг,   Чирахчай.

Главным планировочным центром Генеральным планом рассматривается село Ашага-Стал, расположенное на автомобильной дороге «Дербент – Касумкент – Хив».

Второстепенным планировочным центром Генеральным планом рассматривается с.Ашага-Стал-Казмаляр, расположенное на автодороге «Дербент – Касумкент – Хив».

Планировочная структура с.Ашага-Стал

В настоящее время линейно-радиальная  планировочная структура села в целом сформирована. Основу планировочной структуры составляет селитебное образование, имеющее подъезды со стороны автодороги и связанное внутрипоселковыми дорогами.

Все объекты социально-бытовой инфраструктуры и здание администрации находятся в зонах сосредоточения объектов общественно-делового назначения, в западной части села.

Основными композиционными осями планировочной структуры являются въездные дороги, соединяющие село с .с.Ашага-Стал-Казмаляр, с.Орта-Стал, с. Касумкент.

Общественно-деловой центр села расположен в западной части территории, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации (контора), отделение связи, школа, детский сад, магазины и пр.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Ашага-Стал с  реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села  в проектируемых границах, в составе  одного планировочного района.

Район включат в себя  селитебные  и  производственно-коммунальные территории села. В состав селитебной территории входят жилая территория, территория общественно-делового назначения с основными объектами и учреждениями социально-бытовой инфраструктуры, территории производственно-коммунального назначения, озелененные территории.

Предложенная Генеральным планом архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры села и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Генеральным планом обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства.

При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся производственными объектами,  животноводческими комплексами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Генеральным планом предусмотрено  развитие  села за счет территорий новой жилой застройки (индивидуальной и многоквартирной)  в западном и южном  направлениях.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает  решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Сложившаяся планировочная структура села определяет в большой мере и ее перспективную  структуру, при вероятном  уплотнении застройки и увеличении площади общественно-деловой зоны.

Развитие общественно-делового центра

Генеральным планом рассматривается возможность формирования и развития общественно-делового центра села, возможность размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования, а также  реконструкция существующих объектов.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки с. села с.Ашага-Стал необходимо разработать и сформировать его общественно-деловой центр.

Транспортно-пешеходная сеть

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция. Транспортная схема села решена с учетом проектируемой структуры уличной сети.

Территории новой жилой застройки, по мере возможности,  необходимо оснастить инженерно-транспортной инфраструктурой (см раздел «Транспортно-инженерная инфраструктура).

Планировочная структура с.Ашага-Стал-Казмаляр

Село Ашага-Стал-Казмаляр имеет линейную планировочную структуру,  с выделенными центром и  периферийной территорией под жилую застройку.

Генеральным планом предусматривается развитие территории этого населенного пункта за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, имеющихся в ведении администрации поселения.

Значительного развития  территории селе Генеральным планом не предусматривается, в тоже время,  предлагается расширение территории села к  югу и западу  от существующих границ села.

В связи с этими предложениями, Генеральным планом предусмотрены мероприятия по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры этого села. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

Генеральным планом рассматривается возможность формирования и развития общественно-делового центра этого населенного пункта, возможность  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры  повседневного и, частично, периодического пользования, а также  реконструкция существующих объектов.

Изменения границ населенных пунктов

На перспективу, для полноценного развития населенных пунктов,  необходим перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов поселения:

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки;

- формирования  общественно-деловых центров;

- формирование  и развитие инженерно-транспортной сети;

- организация благоустроенных зеленых зон с элементами рекреации со стороны рек Чирахчан, Араг.

5.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование - это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и совершенствования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2025 года. Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальной и  многоквартирной). Зона размещения усадебной застройки выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в поселении.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования  усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого жилого фонда во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в с.Ашага-Стал и  с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено:

- в западном и южном направлениях села Ашага-Стал;

- к югу и западу от существующих границ села  Ашага-Стал-Казмаляр.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, объектами культового назначения, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Зоны размещения общественно-деловых объектов выявлены в обоих населенных пунктах поселения. Наиболее развитая зона находится в центре  сельского поселения – с. Ашага-Стал.

Дальнейшее развитие зоны общественно-деловых объектов   предусмотрено на основе имеющихся объектов социально-бытового обслуживания, в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с Ашага-Стал и Ашага-Стал-Казмаляр, на свободных от застройки территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания,  при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей населенных пунктов и на их пересечении.

Зона ландшафтно-рекреационного назначения

Зона ландшафтно-рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек  Араг,  Чирахчай.

Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Зона производственного использования в виде коммунально-складской территории расположена в пределах границы с Ашага-Стал и  Ашага-Стал-Казмаляр.

Здесь расположены коммунально-складские объекты населенного пункта. Кроме того, территории коммунально-складского назначения выявлены во всех населенных пунктах поселения.

На территории поселения выделяются  производственные зоны.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов.

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон сел.

Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в производственных зонах населенных пунктов поселения, предлагается сохранить на этих же площадках.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Объекты агропромышленного производства- фермы, тока и пр. показаны в составе производственных зон.

Основу зоны сельскохозяйственного использования поселения составляют территории сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями.

Основу зоны сельскохозяйственного назначения, находящейся на территориях сел, составляют территории занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для введения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены на территории поселения и во всех населенных пунктах.

Генеральным планом предлагается реконструкция и в дальнейшем, развитие объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

Зона специального назначения (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»).

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.   Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории рек и их притоков.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

- санитарные разрывы от ж/д;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- границы возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

## 5.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

Изменение границ населенных пунктов Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»                с. АШАГА-СТАЛ, с. АШАГА-СТАЛ-КАЗМАЛЯР

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ашага-Стал | 292,0 | 22,6 | 314,6 |
|  | С. Ашага-Стал-Казмаляр | 168,0 | 1,3 | 169,3 |

Проектом предусмотрено увеличение территории населенного пункта за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью в размещении новых жилых территорий с северной стороны поселка.

Изменение границ населенного пункта позволит селу стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное состояние

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены предгорным рельефом Дагестана с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади и населения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
| с. Ашага-Стал(центр ) | 2884 | 292 |
| с. Ашага-Стал-Казмаляр | 2990 | 168 |

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), километров | километр | - | - | 28 | 28 |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр | - | 9 | 9 | 9 |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.) | тысяча метров квадратных | 69 | - | - | - |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать удовлетворительным – поселение расположено в восточной части района относительно недалеко от центра района.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта общего пользования;

- ограниченная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения;

- множество лавиноопасных участков дорог, а также прочих природно-географических ограничений (значительные колебания температур, оползневые процессы), ухудшающих качество автодорожной сети.

Основа транспортной системы поселения – автодорога “Касумкент – подъезд к фед.дороге М-29”Кавказ”. На территории сельского поселения небольшое число (а также суммарная протяженность) бесхозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

На территории поселения функционирует газопроводный транспорт. Все населенные пункты поселения газифицированы.

Транспортная ситуация с. «Ашагастальский»

Транспортная структура с. «Ашагастальский» уже сформирована. Поселение имеет четко выделенный опорный каркас.

Перспективное развитие территории городского поселения во многом будет определяться развитием транспортной сети и транспортной инфраструктуры.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому нуждается в дальнейшем развитии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспортом для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности в пределах поселения, находящимися в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Дорожная  сеть с. «Ашагастальский»

Транспортная структура села имеет четкую форму, состоящую из главных улиц и улиц второстепенного значения. В основном, транспортно-планировочная структура представлена дорогами местного значения.

В состав транспортной системы поселения входит часть дороги республиканского значения “Касумкент – подъезд к федеральной дороге М-29”Кавказ”.

Её протяженность на территории данного поселения составляет – 3500 м.

Покрытие автодороги асфальтобетонное.

Также в составе транспортной системы:

Асфальтобетонные дороги местного значения – 3220 м.

Мощение (речной камень) – 2445 м.

Гравийные дороги – 21 315 м.

Грунтовые дороги – 14 450 м.

Проектные предложения

Предлагаемые проектные мероприятия нанесены на картосхему транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектом предлагается:

- Строительство (и капитальная реконструкция автодорог);

- Капитальная реконструкция улиц и автодорог ведущих к основным социальным объектам (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию);

- Строительство подъездов к населенным пунктам.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах;

- устройство освещения на основных автодорогах внутри отдельных населенных пунктов.

- противооползневые мероприятия на дорогах;

- уборка и чистка снега (зимой), расчистка от пыли (летом) главных улиц и автодорог.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (село Ашага-Стал).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты поселения регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения селе Ашага-Стал, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных).

Проектом также предусматривается:

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах поселения в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах поселения.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в селе Ашага-Стал; а также увеличение числа площадок отдыха водителей автотранспорта до 2 ед.

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетных площадок для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для целей рекреации в сельсовете “Ашагастальский”.

Для целей активизации социально-экономического развития южного Дагестана в области железнодорожного транспорта в срок после 2040 г. предусматривается строительство участка железной дороги (однопутный неэлектрифицированной) Белиджи – Касумкент – Хив.

В области трубопроводного транспорта необходима реконструкция и замена изношенных и поврежденных участков подводящих газопроводов.

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» служат поверхностные воды.

Централизованное водоснабжение имеется в с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Протяженность разводящих водопроводных сетей составляет 15 км. Введены в эксплуатацию в 1969 году. Уровень износа составляет 100%.

Часть населения для хозяйственно-питьевых целей пользуется децентрализованными источниками водоснабжения.

Охват населения централизованным водоснабжением – 80%.

Качество подаваемой потребителям воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- высокий процент износа водопроводных сетей и сооружений.

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

Проектные предложения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет поверхностных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Водопотребление рассчитано в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление водопотребление муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» на расчетный срок составит 1088 м3/сут.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей от 1 тыс. до 5 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3) ( 1000 ( 162 м3.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных, входящих в состав муниципального образования.

Настоящим проектом предлагается реконструкция и развитие системы водоснабжения с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция существующих водозаборных сооружений:

- замена насосного оборудования;

- оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Реконструкция (замена) изношенных сетей водопровода;

3. Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

4. Организация контроля качества питьевой воды из индивидуальных источников водоснабжения.

5. Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов.

7.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Централизованная система канализации на территории Ашагастальского сельсовета отсутствует. Население пользуется дворовыми туалетами-шамбо.

ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от муниципального образования условно принимается равным водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» на расчетный срок составит 870 м3/сут.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектом предлагается строительство на конец расчетного срока объединенной системы бытовой канализации для с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр.

Учитывая проектную численность населения, предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 800 м3/сут. Выпуск очищенных стоков должен быть расположен в строгом соответствии с нормативными документами.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе в районе проектируемых канализационных очистных сооружений.

7.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» осуществляется через Сулейман-Стальские межрайонные электросети.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от ПС 110/35/10 Казмаляр.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции.

Перечень КТП представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Номер КТП | Мощность, КВт | № фидера | Протяженность линии, км | № провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ашага-Стал | 6 | 100 | 4 | 3,4 | АС-25 |
|  | 7 | 100 | 4 | 3,5 | АС-25 |
|  | 8 | 100 | 4 | 3,9 | АС-25 |
|  | 11 | 40 | 4 | 4,9 | АС-25 |
|  | 12 | 100 | 4 | 3,1 | АС-25 |
| с. Ашага-Стал-Казмаляр | 1 | 160 | 4 | 2,9 | АС-25 |
|  | 3 | 160 | 4 | 3,6 | АС-25 |
|  | 4 | 160 | 4 | 3,3 | АС-25 |

Ситуация со стабильным электроснабжением в сельском поселении является сложной. Из за высокой степени износа и низких темпов реконструкции электрохозяйства, часто происходят сбои в подаче электроэнергии, напряжение в сетях ниже предусмотренных норм.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Строительство ТП для новых участков застройки в с. Ашага-Стал и с. Ашага-Стал-Казмаляр;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Провести замену отработавшего ресурс электросетевого оборудования;

- Заменить деревянные опоры ЛЭП на железно-бетонные;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

7.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованного теплоснабжения в Ашагастальском сельсовете нет. Административные здания, объекты соцкультбыта, детские сады и школы отапливаются индивидуальными котельными с котлами типа «Универсал» на газе и на твердом топливе.

Проектные предложения

Теплоснабжение территории Ашагастальского сельсовета предусматривается  децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться газ. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

7.5. Газоснабжение

Существующее положение

Населенные пункты Ашагастальского сельсовета газифицированы. Источником газоснабжения является АГРС «Казмаляр».

Село Ашага-Стал

Общая протяженность газопроводных сетей в составляет 14,49 км, из них среднего давления – 3,33 км, низкого давления – 11,2 км.

Распределение газа осуществляется через 3 ШП.

Село Ашага-Стал-Казмаляр

Общая протяженность газопроводных сетей в составляет 25,06 км, из них высокого давления – 3,18 км, низкого давления – 21,88 км.

Распределение газа осуществляется через 1 ГРП.

Проектные предложения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить новых потребителей.

Система газоснабжения остается прежней.

Природный газ будет использоваться населением малоэтажной застройки на приготовления пищи. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты. Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории муниципального образования «сельсовет Ашага-Стал» генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу следующие  мероприятия:

- Проложить газопровод низкого давления для обеспечения газом участков новой застройки в с. Ашага-Стал;

- Проложить газопровод низкого давления для обеспечения газом участков новой застройки в с. Ашага-Стал-Казмаляр;

- Проложить газопроводы низкого давления на существующих участках жилой застройки с доведением уровня газификации населенных пунктов до 100%.

7.6. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Централизованный сбор и утилизация отходов ТБО на территории поселения отсутствуют. ТБО сбрасываются в близлежащие овраги.

Проектное решение

Объем ТБО от муниципального образования «сельсовет Ашагастальский» условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 60 % от их расчетного количества. Остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Расчетные объемы ТБО составят 2903 тонны в год, из них поступающих на утилизацию – 1741 тонны в год.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования «сельсовет Ашагастальский»  подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Сулейман-Стальского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Сулейман-Стальский район».

7.7. Связь

В последние годы жители ощутили улучшение качества предоставляемых услуг связи и получили доступ к более широкому спектру услуг. Возрастает уровень цифровизации телефонных сетей, что послужит импульсом для улучшения качества связи. Услуги телефонной связи (проводной) на территории района оказывает Сулейман-Стальский РУЭС, которое является региональным филиалом ОАО «Ростелеком».

Постепенно развивается спутниковая и мобильная связь  Мобильная связь предоставляется:

- ОАО - «Мегафон»;

- ОАО – «Билайн»;

- ОАО – «Дагтелеком».

Большая часть территории населенных пунктов в составе поселения находится в зоне уверенного приема сигналов операторов мобильной связи.

Наименование организаций, представляющих услуги доступа в интернет:

- ООО «Деловой мир»;

- Спутниковый Интернет;

- ОАО «Дагсвязинформ».

Все учреждения и объекты поселения подключены к глобальной сети Интернет. Идет процесс массового подключения населения к глобальной сети Интернет.

Количество принимаемых федеральных ТВ-программ – 6 (Первый канал, Россия, НТВ, Россия-спорт, СТС, Домашний), республиканских 2 – ГТРК, РГВК, имеется местное телевидение МУП ТБС «Касумкент», «Лидер – ТВ» и "Эксклюзив-ТВ".

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в селе Ашага-Стал.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении являются:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала);

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Дальнейшее развитие на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 65% постоянного населения.

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в сельсовете «Ашагастальский».

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения не должна совпадать с административной границей поселения.

8. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования в Ашагастальском сельсовете Сулейман-Стальского района Дагестана осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, требованиями Федеральных законов «Об охране окружающей природной среды», «Об особо охраняемых природных территориях», а также законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, республики Дагестан, Сулейман-Стальского района и Ашагастальского сельсовета.

Состояние окружающей среды, наряду с состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д. определяется величиной техногенной нагрузки на неё.

8.1. Техногенная нагрузка

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы.

Техногенная нагрузка на рассматриваемой территории невысокая.

Основными её видами, оказывающими негативное воздействие на природную среду, являются:

- личное хозяйство населения;

- коллективные сельскохозяйственные предприятия;

- котельные;

- разработка строительных материалов для местных нужд;

- распределение электроэнергии (ЛЭП и понизительные станции);

- автомобильный транспорт.

8.2. Состояние геологической среды

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Изменения, происходящие в отдельных её компонентах, влекут за собой общее изменение среды, чаще всего – снижение её устойчивости.

Особенности геологического строения территории Ашагастальского сельского совета Сулейман-Стальского района определяют довольно высокую чувствительность среды к воздействию природных процессов, в значительной мере усиленных техногенными факторами.

Главнейшие из этих факторов:

- нарезка дорог по кромке склонов;

- перепланировка территории под застройку, застройка неустойчивых склонов;

- подпор поверхностного стока дорогами и другими линейными сооружениями;

- разработка полезных ископаемых.

Реакцией среды на эти воздействия являются оползни и обвалы, подтопление, эрозия, что приводит к ухудшению грунтовых условий и усилению сейсмической интенсивности.

8.3. Состояние атмосферного воздуха

Незначительное загрязнение атмосферного воздуха происходит за счёт котельных, работающих на газовом топливе, разработки строительных материалов, а также автомобильного транспорта

Качественной оценки состояния атмосферного воздуха на территории сельсовета не проводится.

Данных по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источников  не представлено.

В общем, состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории – удовлетворительное

# 8.4 Состояние поверхностных и подземных вод

Состояние поверхностных вод. Данных об объемах сброса сточных вод в водные объекты по сельсовету отсутствуют.

По данным ФГУ «Дагводресурсы», воды реки Чирагчай классифицируются как "умеренно-загрязненные".

Основным источником питьевой воды в районе являются небольшие ручейки и родники.

Территориальным отделением Роспотребнадзора предоставлены протоколы исследования водных объектов находящихся у населенных пунктов.

У сёла Ашагастал-Казмаляр показатели по железу в воде  достигают  1 ПДК.

Причиной довольно высокого содержания является высокое природное значение показателя.

В целом, состояние поверхностных вод поселения можно оценивать как удовлетворительное.

Состояние подземных вод. Подземные воды (родники) используются для водоснабжения населения.

Данных о качестве подземных вод в сельсовете нет.

8.5. Состояние почвенного покрова

На территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района эрозии подвергается до 75% почв.

В результате развития плоскостной эрозии выводятся из оборота значительные площади сельскохозяйственных угодий.

Нарушение почвенного покрова происходит также при разработке полезных ископаемых строительных материалов, используемых для местных нужд населения.

Некоторое загрязнение почв происходит от несанкционированных свалок и вдоль автомобильных дорог.

8.6. Состояние растительного и животного мира.

На территории сельсовета произрастает большое количество видов дикорастущих и культурных растений.

Некоторые из них отнесены к редким и исчезающим видам. В их числе падуб гирканский, скрученник спиральный.

Среди животных к редким и исчезающим видам отнесена степная гадюка.

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Животные по этой же причине лишаются жилища и пропитания.

В настоящее время создается Красная Книга Республики Дагестан, в которую должны быть внесены редкие и исчезающие виды растений и животных.

## 8.7. Состояние проблемы отходов производства и потребления

Накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды, создают напряженность экологической обстановки.

На территории Ашагастальского сельсовета санкционированных свалок нет.

В районе размещение твердых бытовых отходов происходит на одной санкционированной свалке у с. Касумкент, площадью 1,0 га. Масса образованных отходов составляет 15,0 тыс. тонн.

На территории сельсовета иногда образуются мелкие несанкционированные свалки, загрязняющие почву и воздух.

8.8. Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования на территории Ашагастальского сельсовета относятся:

- особо охраняемые природные территории;

- охранные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы;

- придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Особо охраняемые природные территории

Ашагастальскому поселению принадлежит часть Касумкентского заказника, организованного Постановлением Совета Министров РД от 19 сентября 1974 г. в Сулейман-Стальском районе.

Касумкентский заказник имеет орнитологический профиль.

Заказник охватывает лесистые предгорья и среднегорья бассейна р. Гюльгерычай. Здесь представлены предгорные широколиственные леса, послелесные и субальпийские луга заросли рододендрона, аридные (каменистые и глинистые) склоны с ксерофитной растительностью, выходы скал и обрывы.

На территории заказника зарегистрировано более 150 видов птиц, в том числе 24 вида, занесённых в международную и российскую Красные книги.

Заказник имеет международное значение для гнездования 5 видов птиц (стервятник, кавказский тетерев, сизоворонка, степная пустельга, полуошейниковая мухоловка).

Из других редких и охраняемых здесь гнездятся чёрный аист, курганник, филин.

Для сохранения профиля заказника необходимо:

- усилить охрану лесов;

- ограничить выпас скота в лесу;

- отказаться от выпаса скота с пастушьими собаками в гнездовой период;

- усилить борьбу с браконьерством;

- ограничить доступ людей в места гнездования редких и исчезающих видов птиц.

Охранные зоны

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 801 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов", постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 декабря 2008 г. N 404 "Об утверждении Перечня водных объектов Республики Дагестан, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за их использованием и охраной», на территории Ашагастальского сельсовета имеется 8 родников на территории с. Ашага-стал, подлежащих государственной охране.

Задачей государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов является обеспечение соблюдения:

- требований к использованию и охране водных объектов;

- особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения.

Водоохранные зоны поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размер водоохранной зоны для рек согласно Водному Кодексу РФ составляет:

Река Чирагчай - 200 м;

Река Гюльгерычай – 200 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков рек, ручьёв устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Стоит лишь отметить, что водоохранные и прибрежные зоны на территории сельсовета не утверждены.

Основным мероприятием по охране поверхностных вод должны стать организация и утверждение водоохранных зон.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Ашагастальского сельсовета водоснабжение родниковое и колодезное. Население должно заботиться о состоянии своих источников водоснабжения, должно содержать их в надлежащем порядке, а примыкающую к ним территорию в чистоте. Необходимо постоянно следить за сохранением постоянства природного состава воды устраняя и предупреждая возможности ее загрязнения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Ашагастальского сельсовета представлена автомобильной дорогой федерального значения, усовершенствованной автодорогой и дорогами местного значения.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги разной технической категории должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной от   25 до 75 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям

«Правил устройства электроустановок» и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон промышленных предприятий приведены ниже.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса опасности – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса опасности – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса опасности – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса опасности– 50 м.

На рассматриваемой территории возможно присутствие объектов лишь пятого класса опасности. Поэтому санитарно-защитная зона для них составит 50 м.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО и скотомогильников устанавливается санитарно-защитная зона шириной  1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03 (ориентировочно до 300 м).

8.9. Оценка состояния окружающей среды

Из анализа отдельных компонентов окружающей среды следует, что, в общем, её состояние можно  назвать относительно благоприятным.

Однако значительно нарушена геологическая среда. Не решена проблема обращения с отходами.

Поверхностные воды являются не абсолютно чистыми, а умеренно загрязнёнными, в виду отсутствия очистных сооружений.

Не всегда выполняются регламенты зон особого использования.

8.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района подлежит как геологическая среда, так и воздух, поверхностные воды, почвы, растительный и животный мир.

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от землетрясений. Всё строительство на территории Ашагастальского сельсовета Сулейман-Стальского района должно осуществляться с учётом высокой сейсмичности, а также выполняться все требования, предъявляемые к сейсмостойкому строительству.

Инженерная защита от оползней. Возможное развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём.

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружений, быть экономически оправданной.

Инженерную защиту от оползней следует направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования. Эти мероприятия должны выполняться перед или параллельно с освоением и строительством на оползнеопасных склонах и препятствовать образованию оползней, активизации и их росту.

К подобным мероприятиям может быть отнесено устранение источников искусственного обводнения, дефектов вертикальной планировки склонов, устранение эрозионных подсечек, виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение взрывов.

Инженерная защита от эрозии. Эрозионные процессы, снижая плодородие почв и продуктивность пастбищ, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Для борьбы с эрозией необходимо повсеместное восстановление растительного покрова, проведение гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение берегоукрепительных работ.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией следует рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий.

Наиболее часто применяемые для борьбы с овражной эрозией гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития эрозии.

Инженерная защита от паводков

Для защиты от паводков необходимо проведение специальных противопаводковых мероприятий по защите населённых пунктов от затопления, водохозяйственных мероприятий.

К этим мероприятиям может быть отнесена очистка русел рек, берегоукрепление и т.д.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется также ряд специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- при размещении объектов, имеющих источники выбросов, строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны, утвердить такие зоны для существующих предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), учитывать метеорологические показатели;

- регулярно производить исследования качества атмосферного воздуха на территории сельсовета.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов являются:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранных зон рек;

- строительство очистных сооружений.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений. В Ашагастальском поселении они вообще отсутствуют, и сброс сточных вод в поверхностные водоемы происходит без очистки.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство очистных сооружений водоснабжения с обязательным этапом доочистки и обеззараживания;

- строительство  канализационных очистных сооружений;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков.

При невозможности строительства очистных сооружений рекомендуется предусматривать временные емкости для сбора хозяйственно-бытовых стоков с их последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения, а для обезвреживания содержимого выгребных ям рекомендуется использовать современные биологические препараты.

Необходимо также контролировать соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов, режимов водоохранных и зон санитарной охраны. На реках, не имеющих водоохранной зоны, необходимо спроектировать ее в соответствии с Водным Кодексом.

Мероприятия по охране почв

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия.

Для восстановления плодородия земель необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния земель.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки в каждом населенном пункте;

- привести состояние санитарно-защитных зон свалок в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03;

- разработать проект полигона для захоронения ТБО с учетом всех требований Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов".

10. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации на территории сельсовета Ашагастальский могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

Землетрясения обусловлены высокой сейсмичностью территории. Вся территория сельсовета относится к 8-ми бальной сейсмической зоне.

По данным управления сейсмической безопасности РД 8-ми бальное землетрясение на территории сельсовета возможного один раз в 100 лет, землетрясение силой 4 и более баллов – один раз в пять лет, а землетрясения силой 1-3 балла – почти каждый год.

При землетрясении силой 8 баллов возможен значительный ущерб транспортным коммуникациям, газопроводам, водопроводным и канализационным сетям, линиям электропередач и связи. Возможны взрывы и возникновение пожаров в жилых домах и автозаправочных станциях.

Так как большинство жилых домов сельсовета построены без соблюдения строительных норм и правил, с отсутствием сейсмических поясов и на глиняном растворе, возможно их полное разрушение или сильное повреждение с разрушением перегородок.

Метеорологические явления

Ураганный ветер. Периодичность прохождения ураганного ветра в сельсовете составляет один раз в 2-3 года. Скорость ветра достигает 30-32 м/сек. Преобладающим направлением ветра является северо-западное.

Ливневые дожди, град. Ливневым дождям может быть подвергнута вся территория сельсовета. Периодичность прохождения ливневых дождей составляет один раз в два года. Ущерб, наносимый ими населению и территории незначителен. Однако, вызванные ливневыми дождями селевые потоки, ежегодно наносят жилым дождям частного сектора, объектам соцкультбыта сельскохозяйственным посадкам, автомобильным дорогам значительный ущерб.

Выпадение града возможно на любой части территории сельсовета. Ущербу подвергаются сельскохозяйственные посадки однолетних и многолетних культур частного сектора и сельскохозяйственных предприятий, жилым домам и объектам соцкультбыта.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации

Землетрясения:

- высокая сейсмичность территории;

- современные тектонические процессы.

Ливневые дожди, град, ураганный ветер:

- метеорологические факторы.

Таблица 1

ОЦЕНКА (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ) ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

| № № п/п | Виды опасных природных явлений, характерных для территорий. | Возможные последствия ЧС (ущерб, потери) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геофизические: -землетрясение | Разрушения 25% жилья в эпицентре, Потери людские 3% |
| 2 | Метеорологические: -ливни -град -ураганный ветер | Разрушения 4 % жилья, ущерб более 6 млн.рублей |

Техногенные чрезвычайные ситуации

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета Ашагастальский могут быть:

- аварии на пожаровзрывоопасных объектах (АЗС);

- аварии на системах жизнеобеспечения (водопровод, канализация, электроснабжение и т.д.);

- аварии на транспорте.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

- электроподстанции, а также ЛЭП, характеристики которых приведены в разделе «Электроснабжение»;

- объекты водоснабжения: артезианские скважины, водозаборные сооружения.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Водопроводные сети сельсовета находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ достигает 100%. Существует высокая вероятность возникновения аварий на объектах водоснабжения в связи с большим процентом износа.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

К данным объектам на территории сельсовета относится автозаправочная станция АЗС «Престиж», расположенная в с. Ашага-Стал-Казмаляр. Количество пожаровзрывоопасных веществ, находящихся на рассматриваемом объекте, составляет 60 т.

При пожарах на АЗС возможны ЧС локального характера, не  исключаются людские потери.

Аварии на транспорте

Транспорт в сельсовете представлен только автомобильным транспортом. Опасными участками для автотранспорта являются мосты и дороги со сложным рельефом, наличие двух поворотов радиусом менее 50 метров на одном километре пути. На них возможны чрезвычайные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах:

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Аварии на транспорте:

- износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

Аварии в системах жизнеобеспечения

- сложные метеорологические условия (землетрясения, бури и ураганы);

- диверсионные действия и террористические акты;

- аномальные природные явления;

- нарушение техники безопасности (человеческий фактор).

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС на территории  сельсовета Ашагастальский

Для снижения риска возникновения ЧС на территории  сельсовета Ашага-Стальский необходимо провести следующие мероприятия:

- оснастить необходимыми приборами и оборудованием созданные службы и формирования ГО;

- организовать обучение неработающего населения, рабочих и служащих, руководителей  учреждений и организаций, учащихся и молодежи по вопросам ГО ЧС и ПБ;

- для предотвращения ЧС, снижения потерь среди населения, снижения ущерба имуществу, строениям и с/хоз угодьям, а также объектам жизнеобеспечения и соцкультбыта необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по защите от ЧС природного и техногенного характера;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства служб ГО и ликвидации ЧС;

- принять меры по установке на объектах с массовым пребыванием людей противопожарных щитов, гидрантов и провести работы по поддержанию в рабочем состоянии водозаборов наружного водоснабжения.

- обеспечить при помощи средств массовой информации и на сходах  граждан доведение до населения мер безопасности при возникновении ЧС.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский».

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Территория объекта культурного наследия — земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» Сулейман-Стальского района Республики Дагестан в соответствии с данными государственного учета (ГУ Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры), состоит 16 объектов археологического и исторического наследия, а также объекты искусства (см. таблицу 1).

В соответствии с законом Республики Дагестан по охране ОКН (Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2009 г. N 7 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан"), при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Республики Дагестан следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Сулейман-Стальский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий, определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Сулейман-Стальский» район охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы, на которых расположены выявленные объекты культурного наследия, требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия Администрации сельского поселения «сельсовет Ашагастальский» предлагаются следующие мероприятия.

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АШАГАСТАЛЬСКИЙ»

| № | Наименование памятника | № и дата постановления | Категория охраны | Типология | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение «Джиннерин кунт» | № 11 28-янв-1997 | региональный | археологии | Местность в 60 м от развилки дорог Касумкент - Ашага-Стал - Орта-Стал «Шамсуда къал» |
| 2 | Памятник на месте расстрела К.-М Агасиева | №289 15-авг-1975 | региональный | истории | с.Ашага-Стал |
| 3 | Аральское городище | № 11 28-янв-1997 | региональный | археологии | с.Ашага-Стал 6-7 км к юго-востоку от села |
| 4 | Ашагастальский курган | № 11 28-янв-1997 | региональный | археологии | с.Ашага-Стал 1 км к югу от села |
| 5 | Ашагастальский могильник | № 11 28-янв-1997 | региональный | археологии | с.Ашага-Стал 1 км к западу от села |
| 6 | Джума-мечеть | № 11 28-ЯНВ-1997 | региональный | архитектуры | с.Ашага-Стал |
| 7 | Дом, в котором родился и жил народный поэт Дагестана С. Стальский | №624 04-дек-1974 | федеральный | истории | с.Ашага-Стал |
| 8 | Кладбище | № 11 28-янв-1997 | региональный | истории | с.Ашага-Стал в местности «Вакф» у дома Гамидуллаха в 100 м к северо- западу от Джума-мечети |
| 9 | Кладбище | №45 29-мар-2000 | регональный | истории | с.Ашага-Стал на северо-западной окраине села в местности "Цацун-пир" |
| 10 | Кладбище | № 11 28-янв-1997 | региональный | истории | с.Ашага-Стал на северо-западной окраине села в 100 м к западу от «Цацун пира» |
| 11 | Памятник В.И.Ленину | №289 15-авг-1975 | региональный | истории | с.Ашага-Стал |
| 12 | Памятник С.Стальскому | №289 15-авг-1975 | региональный | истории | с.Ашага-Стал |
| 13 | Пир «Латар-пир» | № 11 28-янв-1997 | региональный | архитектуры | с.Ашага-Стал, в 3 км к северо-востоку от села |
| 14 | Пир «Цацун-пир» | № 11 28-янв-1997 | региональный | архитектуры | с.Ашага-Стал на северо-западной окраине села |
| 15 | Пир-мавзолей "Леле-пир" | №45 29-мар-2000 | региональный | архитектуры | с.Ашага-Стал на северо-западной окраине кладбища села |
| 16 | Поселение «Чурухуьр» (Ашагастальское поселение) | № 11 28-янв-1997 | региональный | археологии | с.Ашага-Стал в 1.5 км к востоку от села в 0.5 км к северу от с.Ашага-Стал- Казмаляр |

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Сулейман-Стальского муниципального района Республики Дагестан, Москва 2009;

- Муниципальная программа развития АПК Сулейман-Стальского района на 2011-2016 гг.;

- Паспорт безопастности территории муниципального района «Сулейман-Стальский район», с.Касумкент 2012г.

# Footnotes

Таблица выполнен на основе данных статистической Формы № 8 Сведения о жилом фонде сельского поселения (по состоянию на 01.01.2012)